## Slide 1: Analiza medicinske slike
Dr. Vladimir Petrović, Dr. Nebojša Božanić

## Slide 2: Lekcija 2: Analiza medicinske slike
Uvod u analizu medicinske slike
Tipovi analize i karakteristični izazovi medicinskih snimaka
Detekcija i klasifikacija
Segmentacija i modelovanje anatomije
Medicinski snimci u grupama
Analiza velikih količina medicinskih snimaka
Koncept prostorne i strukturne korespodencije
Uvod u registraciju medicinskih snimaka

## Slide 3: Analiza medicinske slike
Obično se odnosi na računarsku obradu medicinskih snimaka
Krajnji cilj je:
  Doći ili potvrditi neku dijagnostičku odluku
  Izmeriti napredak bolesti ili efekte terapije
Obično se postiže kroz neki merljivi zamenski podatak
  Veličina/zapremina segmenta nekog tkiva
  Oblik anatomske strukture
  Promene teksture ili pojave
  …

## Slide 4: Rezultati analize medicinske slike
Zapremina caudate nucleus: 2151 mm3
Retko precizni i definitivno određeni
Čak i kad izmerimo nešto precizno treba nam ideja šta je normalan ili abnormalan rezultat
  Rezultati su stoga uglavnom probabilistički
Zapremina caudate nucleus: 2542 mm3
Median za taj uzrast: 3752 mm3
Standardno odstupanje: 210 mm3

## Slide 5: Tipovi analize medicinske slike
Svi algoritmi koji se mogu primeniti na medicnske snimke ta dođemo do uvida u nešto što nas interesuje
Obično grupisani prema tipu željenog rezulata
  Klasifikacija slika (prepoznavanje oblika i pojava)
  Segmentacija slika
  Modeliranje anatomije
  Otkrivanje i lokacija struktura
Dodatno postoji niz opštih algortama koji omogućavaju ovakve vidove analize
  Registracija snimaka
  Otkrivanje/detekcija struktura

## Slide 6: Segmentacija medicinskih snimaka
Razdvajanje anatomije na smislene delove
Cilj je podatke iz slike pojednostaviti za ljudsku ili računsku analizu
Koristi se da lociramo granice anatomskih strukture u snimcima
Formalno: Segmentatcija je proces dodele piksela kategorijama u kojima pikseli dele ne vidljive ili strukturne odlike
  Kategorija može biti i pripada / ne pripada specifičnom organu
Segmentacija masti na MRI snimcima

## Slide 7: Segmentacija medicinskih snimaka

## Slide 8: Rezultat segmentacije
Granice anatomija od interesa u vidu kontura
Ili podela celog snimka na segmente – praktično ista stvar

## Slide 9: Primene segmentacija medicinskih snimaka
Merenja zapremine i razdvojenosti tkiva u 3D
  Siva masa u mozgu (demencija), sub-corticalne strukture
  3D prikazi organa su direktan rezultat segmentacije
Analiza oblika kostiju i drugih organa
Delinearizacije tumora
  Npr. za planiranje i praćenje radio terapije
Otkrivanje zagušenja krvnih sudova
  Tokom moždanih udara ili u ekstremitetima
  Razdvajanje komora srca

## Slide 10: Praktični aspekti razvoja segmentacije
Ne postoje konačna rešenja za segmentaciju
Metode obično zavise od realnog, konkretnog problema
A-priori informacije iz konteksta primene igraju vitalnu ulogu
  Npr. kad tražimo butnu kost, tražimo duguljasti oblik, ne kružni
Da izbegnemo nelogičnosti u signalima, npr. da se isti intenzitet piksela nalazi u dva različita segmenta
Postoji puno klasičnih metoda segmentacije: klasifikacione (pragovanje, klasterizacija ...), regionalne (rast regiona, grafovi, Level sets ...), zasnovane na modelima (npr. aktivni modeli oblika ...)
Danas su uglavnom prvi izbor neuralne mreže autoenkoder arhitektura …
Obrada velikih količina podataka u medicini

## Slide 11: Klasifikacija snimaka i oktrivanje pojava
Image classification/recognition and structure detection
Često nas zanima binarni rezultat: npr. da li ovaj pacijent ima neku specifičnu bolest?
Analiza slike da odredimo koji je
Normalan
Tuberkuloza

## Slide 12: Prepoznavanje u medicinskim slikama
Obično u cilju otkrivanja prisustva bolesti, recimo rak, upala pluća
Ili lociranja specifičnih anatomskih ili drugih struktura: implanta ... anatomical or pathological structures
Istorijski realizovano kroz dve faze:
  Detekcija struktura
  Klasifikacija nađenih struktura
Klasifikaciona faza obično utrenirana
Pristup je deterministički i neflaksibilan
Moderni sistemi rade sve odjednom
Ne razmišljamo zašto i kako
  Samo ubacimo podatke
Recognition of Lung Lesions

## Slide 13: Rezultati prepoznavanja i klasifikacije
Kakav god da je rezultat klasifikacije, pogotovo ako je nalaz bolest
Binarni rezultat nije dovoljan
Poželjno je obrazložiti kako smo došli do tog zaključka
Stoga pogotovo moderni NN (AI) sistemi rade vizualizacije lokalnih aktivacija
Očekivana funkcija

## Slide 14: Modelovanje medicinskih snimaka
U stvari modelovanje anatomije ili bolesti (patologije)
Cilj je da se kompleksne anatomske strukture i pojave opišu kroz što manji broj parametara
… iz kojih možemo napraviti smislenu statistiku karakteristika ili pojava koje nas zanimaju
Varijacija prva tri moda linearnog modela lica

## Slide 15: Model unutrašnjih struktura u mozgu
15

## Slide 16: Modeliranje anatomije
Odakle možemo da naučimo ove modele?
Iz podatka
  Velikih skupova reprezentativnih snimaka
  Koje pokazuju upravo to što želimo da modeliramo

## Slide 17: Medicinski snimci u grupama

## Slide 18: Medicinski snimci u grupama

## Slide 19: Šta je karakteristično ovim grupama?
Svi snimci su očigledno različiti...
... Ili je isto jasno da su rezultat zajedničkog modela.
Genetski model naše anatomije koji ima jedinsvenu, zajedničku strukutru sa praktično beskonačnim brojem različitih, pojedinačnih primeraka
Jedan od glavnih ciljeva analize medicinske slike je razvojanje ovih modela kroz
  Postavljanje strukturne i geometrijske korespodencije
  Njihovo opisivanje
  Parametrizacija i
  Kategorizacija

## Slide 20: Aktivni model pojave anatomije
Notes: Statistički model pojave MR snimka preseka mozga sa mogućnošću generisanja (sinteze) novih individualnih primeraka.
APM – apearance model
Prva dva moda varijacije

## Slide 21: Automatsko građenje modela
Iz skupova reprezentativnih snimaka
…
Model

## Slide 22: Klasičan pristup analizu medicinske slike
Transformacija u
drugi domen
Pravljenje
hypoteze
ptest
Merenje razlika
(obj. funkctija)
Primena na
test snimak
Obuka modela
Minimizacija
razlike
d = 0.863
Parametrisani model, p(r)
δr
Test snimak p(r) = ?

## Slide 23: Danas je sve to obično u jednom modelu
Vizuelni model pojave anatomije
Mali broj parametara koji predstavlja ogromnu količinu podataka - sliku
Ulazni snimak
Probabilistički model šta je normalno šta nije
Krajnji nalaz

## Slide 24: Varijabilnost ulaznih podataka
Obično velika jer zavisi od mase praktičnih efekata: dobi/veličine/pola pacijenta, bolest, uređaja koji snima ...
Velika raznolikost slika negativno utiče na:
  količinu trening podataka koji su nam potrebni
  Uspešnost / Preciznost rezultata
  Opštost algortma

## Slide 25: Prostorne varijacije i strukturna korespodencija

## Slide 26: Registracija slika
Utvrđivanje prostorne i strukturalne korespodencije između objekata istog tipa u dve ili više različitih slika
  Tražimo strukturno/anatomski iste lokacije u na različitim snimcima takve anatomije
Analiza medicinske slike

## Slide 27: Utvrđivanje korespodencija – Registracija
Interesantne tačke na referentnoj slici
Odgovarajuće tačke na ciljnoj slici
Druge lokacije ali iste (analogne) strukture
Praktično se odvajamo od koordinata u slici i svodimo na unifikovani koordinatni sistem samog objekta
Npr. 2cm od vrha lobanje

## Slide 28: Registracija smanjuje varijacije u podacima
Nađene korespodencije možemo da upotrebimo da mapiramo slike da liče jedna na drugu
I time smanjimo varijabilnost
Dokle treba ići u smanjenju različitosti?
Kruta registracija sigurno ne utiče na gubitak informacija
Deformabilna registracija MRI snimaka

## Slide 29: Sktrukturna ekvivalentnost
Registracija je moguća između slika koje prikazuju strukturno identičan prizor
  Praktično svi medicinski snimci iste anatomije (na istom modalitetu)

## Slide 30: 3D Registracija

## Slide 31: Formulacija problema registracije
Koja prostorna transformacija t daje lokacije u A koje odgovaraju tačkama označenim na referentnoj slici R?
Kako da nađemo to t ?
t = ?
R
A

## Slide 32: Ručna ili automatska registracija
Uvek možemo da pitamo doktora da unese korespodencije
Niz praktičnih problema: kako da ih ubedimo da provedu sate pored ekrana, teško je i dugo traje
  I podložno značajnim razlikama među pojedincima
  Zlatni standard – ispravno obeležene prostorne korespondencije
Puno algoritama za automatsku registraciju snimaka u tri pristupa:
  Optimizacija parametara transformacije
    Koja smanjuje razliku između slika
    Stiže do rezultata postepeno
  Direktno traženje korespodencija (uparivanje tačaka)
    Skače direkt na rešenje
  Mašinsko učenje traženja korespodencija

## Slide 33: Kruta registracija
Registracija u kojoj uspostavljanje korespodencija među slikama ne podrazumeva njihovu lokalnu deformaciju
Rezultat je perspektivna transformacija t(p) koja vezuje sve lokacije između dve slike (svaka lokacija u jednoj ime ekvivalent u drugoj)
Kao da objekat posmatramo iz neke druge perspektive
Weight bearing and Non-weight bearing

## Slide 34: Perspektivne transformacije
Deformišu prikaz u slici promenom perspektive iz koje se gleda
t

## Slide 35: Formulacija krute registracije
Gde je t kruta, linearna, perspektivna transformacija slike
t
p0
p1
t(p1)
t(p0)
p2
p3
t(p2)
t(p3)

## Slide 36: Perspektivne transformacije
Sazdane od nekoliko nezavisnih transformacija:
  Translacije (pomeranja), rotacije (okretanja), scaling (uveličanja), sheering (?)
t može da sadrži samo neke od ovih: relevantne za naš problem
Perspektiva medicinske slike je ograničena geometrijom snimanja

## Slide 37: Translacija
Samo 2 parametra: i
Modelira običan pomeraj u x-y ravni slike
A
Ref
t
t(A)

## Slide 38: Translacija i rotacija
Uključuje okretanje oko koordinatnog početka
Ima formu standardne perspektivne transformacije, sa 3 nezavisna parametra:
ty=10, θ = 0.262

## Slide 39: “Similarity” transformacija
Uključuje translaciju, rotaciju i uveličanje
Dovoljno za najveći broj medicinskih primena
Ima 5 (ili 4) nezavisna parametra parameters:

## Slide 40: Affine transformacija
Uključuje sve perspektivne efekte: 6 nezavisnih parametara
(tx ty) = (10 -35)
θ = 0.262
(sx sy) = (1.2 1.4)

## Slide 41: Kruta registracija u 3D
Sve 2D transformacije imaju svoje 3D verzije
3D affine transformacija (12 parameters):

## Slide 42: Primena na sliku
Za sve lokacije piksela u praznoj ciljnoj slici
Nađemo u slici koju želimo da transformišemo
su obično proizvoljne lokacije između celih vrednosti
Interpoliramo sliku na i popunimo prazan piksel na
Interpolacija standardnim metodama: linearna, kubična …
(1,1)
(2,1)
(2,2)
(1,2)
(3,4)
(4,4)
(4,5)
(3,5)
Slika koja se transformiše
Transformisana slika

## Slide 43: Transformacija slike
Interpolacijom transformisanih lokacija iz prazne slike i prepisivanjem tih vrednosti nazad na originalne lokacije dobijamo transformisanu sliku

## Slide 44: Transformacija slike
Sampling

## Slide 45: Homografija: puna perspektivna transformacija
Dozvoljava potpunu perspektivnu deformaciju četvorougla
je 3 x 3 matrica sa 8 parametara
H
p0
p1
t(p1)
t(p0)
p2
p3
t(p2)
t(p3)

## Slide 46: Traženje optimalne transformacije
Dva klasična pristupa:
  Uparivanjem jedinstvenih struktura između slika i probabilističko-analitičkim rešavanjem za parametre transformacije
  Direktnom optimizacijom parametara koji minimiziraju razliku između referentne i transformisane slike

## Slide 47: Registracija uparivanjem ključnih struktura
Nađemo puno specifičnih, ključnih (interesantnih) struktura u obe slike
Opišemo lokalnu strukturu oko svake tačke: feature description
Poredimo opise tačaka među slikama da nađemo parove koji se slažu
Izaberemo grupe uparenih lokacija
Rešavamo transformaciju direktno iz početnih i krajnjih koordinata
Pravimo raspodelu parametara trenformacije iz različitih grupa parova
Uzimamo najverovatniju transformaciju kao pravu →

## Slide 48: Registracija ključnim tačkama
Iz grupa ekvivalentnih tačaka
Rešavamo za parametre direktno:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A
R
+
+
+
+

## Slide 49: Registracija ključnim tačkama
Teško zbog eksponentne kompleksnosti uparivanja i grupisanja tačaka
Veličina grupe zavisi od broja parametara u
Dva osnovna aspekta uspešnosti algoritma:
  Ponovljivost: pouzdano nađemo strukturno slične ključne tačke u svim slikama (ne promašujemo tačke)
  Specifičnost: pouzdano opisujemo lokalne strukture da ih možemo upariti samo sa njihovim pravim ekvivalentima

## Slide 50: SIFT
Pouzdana metoda za uspostavljanje krutih korespodencija među slikama (Lowe 2004)
  Traži veliki broj lokalno interesantnih tačaka kao lokalne vrhove Laplasove piramide slike
  Opisuje svaku tačku lokalnim histogramom (raspodelom) orijentacije gradijenata (120 vrednosti za svaku tačku)
  Uparuje tačke među slikama kroz minimalne razdaljine opisa
  Cilja na ogroman broj potencijalnih parova od kojih će statistički značajan broj biti ispravan – prema pravoj transformaciji među slikama
  Hough transforma parametara transformacije nalazi najverovatnije rešenje za

## Slide 51: Registracija optimizacijom
Podešavanje
hipoteze t
Merenje
razlike
Transformacija
Minimizacija
razlike
d = ...
δt
Ulazna slika A
Referentna slika R
ttest
topt
t0

## Slide 52: Registracija optimizacijom
–
=
A
R
t(A)

## Slide 53: Parametri registracije optimizacijom
Izbog algoritma optimizacije i objektivne funkcije
Zavisi od niza praktičnih uslova:
  Priroda signala koji se registruju
  Stabilnost evaluacije: mogućnost lokalnih minimuma
  Problem dimenzionalnost (transformacije)
  Veličina signala i brzina računanja objektivne funkcije
  Mogućnost evaluacije gradijenta objektivne funkcije

## Slide 54: Multiveličnska analiza slike
Sliku možemo da posmatramo na više nivoa veličine
Podaci koje gubimo na manjim veličinama su fini detalji
Koji nam možda nisu potrebni za ono što smo naumili
Analizu slike radimo na veličini (rezoluciji) koja ima taman dovoljno podataka
Piramida slike

## Slide 55: Multiveličinska registracija
Napravimo piramidu za obe slike, A i R
Inicijalizujemo transformaciju na najnižem nivou
Minimizujemo razliku između slika na nivou dok ne nađemo optimalnu transformaciju
Inicijalizujemo sledeći nivo: gde je korak rezolucije/veličine piramide
Optimizujemo u uskim granicama, npr. ...
A
R
i
i-1
1
...
i
i-1
1
...